Beleuchtungsstärke

| ART DES INNENRAUMS BZW. DER TÄTIGKEIT | E m (lx) |
| --- | --- |
| VERKEHRSZONEN UND ALLGEMEINE BEREICHE INNERHALB VON GEBÄUDEN |  |
| Verkehrsflächen und Flure | 100 |
| Treppen, Rolltreppen | 150 |
| Laderampen, Ladebereiche | 150 |
| Pausen-, Sanitär- und Erste-Hilfe-Räume |
| Kantinen, Teeküchen | 200 |
| Pausenräume | 100 |
| Garderoben, Waschräume, Toiletten | 200 |
| Sanitätsräume 500 |  |
| Kontrollräume |
| Räume für haustechnische Anlagen, Schaltgeräteräume | 200 |
| Posträume, Telefonvermittlungsplätze | 500 |
| Lager- und Kühlräume |
| Vorrats- und Lagerräume | 100 |
| Versand- und Verpackungsbereiche | 300 |
| (Hoch-)Regalläger |
| Fahrwege ohne Personenverkehr | 20 |
| Fahrwege mit Personenverkehr | 100 |
| Leitstand | 150 |
| INDUSTRIELLE UND HANDWERKLICHE TÄTIGKEITEN |
| Zement, Zementwaren, Beton, Ziegel |  |
| Trocknen | 50 |
| Materialaufbereitung, Arbeiten an Öfen und Mischern | 200 |
| Allgemeine Maschinenarbeiten | 300 |
| Grobformen | 300 |
| Keramik, Fliesen, Glas, Glaswaren |  |
| Trocknen | 50 |
| Materialaufbereitung, Allgemeine Maschinenarbeiten | 300 |
| Emaillieren, Walzen, Pressen, Formen einfacher Teile, Glasieren | 300 |
| Schleifen, Gravieren, Polieren von Glas, Formen kleiner Teile, Herstellung | 750 |
| Feinarbeiten, z. B. Schleifen von Verzierungen | 1000 |
| Herstellung/Bearbeitung synthetischer Edelsteine | 1500 |
| Chemie-, Kunststoff- und Gummindustrie |  |
| Verfahrenstechnische Anlagen mit Fernbedienung | 50 |
| Verfahrenstechnische Anlagen mit gelegentlichen manuellen Eingriffen | 150 |
| Ständig besetzte Arbeitsplätze in verfahrenstechnischen Anlagen | 300 |
| Präzisionsmessräume, Laboratorien | 500 |
| Arzneimittelherstellung | 500 |
| Reifenproduktion | 500 |
| Farbprüfung | 1000 |
| Zuschneiden, Nachbearbeiten, Kontrollarbeiten | 750 |
| Elektroindustrie |  |
| Kabel- und Drahtherstellung | 300 |
| große Spulen (Wickeln) | 300 |
| mittlere Spulen (Wickeln) | 500 |
| feine Spulen (Wickeln) | 750 |
| Imprägnieren von Spulen | 300 |
| Galvanisieren | 300 |
| grobe Montagearbeiten, z. B. große Transformatoren | 300 |
| mittelfeine Montagearbeiten, z. B. Schalttafeln | 500 |
| feine Montagearbeiten, z. B. Telefone | 750 |
| sehr feine Montagearbeiten, z. B. Messinstrumente | 1000 |
| Elektronikwerkstätten, Prüfen, Justieren | 1500 |
| Nahrungs- und Genussmittelindustrie |  |
| Arbeitsplätze und -zonen … |  |
| … in Brauereien, auf Malzböden | 200 |
| … zumWaschen, zum Abfüllen in Fässern, zur Reinigung, zum Sieben, zum Schälen | 200 |
| … zum Kochen in Konserven- und Schokoladenfabriken | 200 |
| Sortieren und Waschen von Produkten, Mahlen, Mischen, Abpacken | 300 |
| Arbeitsplätze und kritische Zonen in Schlachthöfen, Metzgereien, Molkereien, Mühlen, auf Filterböden in Zuckerraffinerien | 500 |
| Schneiden und Sortieren von Obst und Gemüse | 300 |
| Herstellung von Feinkost-Nahrungsmitteln, Küchenarbeit, Herstellung von Zigarren und Zigaretten | 500 |
| Kontrolle von Gläsern und Flaschen, Produktkontrolle, Garnieren, Sortieren | 500 |
| Laboratorien | 500 |
| Farbkontrolle | 1000 |
| Bäckereien |  |
| Vorbereitungs- und Backräume | 300 |
| Endbearbeitung, Glasieren, Dekorieren | 500 |
| Friseure |  |
| Haarpflege | 500 |
| Gießerei und Metallguss |  |
| Begehbare Unterflurtunnel, Keller usw. | 50 |
| Bühnen | 100 |
| Sandaufbereitung | 200 |
| Gussputzerei | 200 |
| Arbeitsplätze am Kupolofen und am Mischer | 200 |
| Gießhallen | 200 |
| Ausleerstellen | 200 |
| Maschinenformerei | 200 |
| Hand- und Kernformerei | 200 |
| Druckgießerei | 300 |
| Modellbau | 500 |
| Walz-, Hütten- und Stahlwerke |  |
| Produktionsanlagen ohne manuelle Eingriffe | 50 |
| Produktionsanlagen mit gelegentlichen manuellen Eingriffen | 150 |
| Produktionsanlagen mit ständigen manuellen Eingriffen | 200 |
| Brammenlager | 50 |
| Hochofen | 200 |
| Walzstraße, Haspel, Scheren- / Trennstrecken | 300 |
| Steuerbühnen, Kontrollstände | 300 |
| Test-, Mess- und Inspektionsplätze | 500 |
| begehbare Unterflurtunnel, Bandstrecken, Keller usw. 50 |  |
| Metallbe- und verarbeitung |  |
| Freiformschmieden | 200 |
| Gesenkschmieden | 300 |
| Schweißen | 300 |
| Grobe und mittlere Maschinenarbeiten (Toleranzen ≥ 0,1 mm) | 300 |
| Feine Maschinenarbeiten, Schleifen (Toleranzen < 0,1 mm) | 500 |
| Anreißen, Kontrolle | 750 |
| Draht-, und Rohrzieherei, Kaltverformung | 300 |
| Verarbeitung von schweren Blechen (Dicke ≥ 5 mm) | 200 |
| Verarbeitung von leichten Blechen (Dicke < 5 mm) | 300 |
| Herstellung von Werkzeugen und Schneidwaren | 750 |
| grobe Montagearbeiten | 200 |
| mittelfeine Montagearbeiten | 300 |
| feine Montagearbeiten | 500 |
| sehr feine Montagearbeiten | 750 |
| Galvanisieren | 300 |
| Oberflächenbearbeitung und Lackierung | 750 |
| Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungsbau, Präzisions- und Mikromechanik | 1000 |
| Holzbe- und -verarbeitung |  |
| Automatische Bearbeitung, z. B. Trocknung, Schichtholzherstellung | 50 |
| Dämpfgruben | 150 |
| Sägegatter | 300 |
| Arbeiten an der Hobelbank, Leimen, Zusammenbau | 300 |
| Schleifen, Lackieren, Modelltischlerei | 750 |
| Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen, z. B. Drechseln, Kehlen, Abrichten, Fugen, Schneiden, Sägen, Fräsen | 500 |
| Auswahl von Furnierhölzern | 750 |
| Marketerie, Holzeinlegearbeiten | 750 |
| Qualitätskontrolle | 1000 |
| Wäschereien und chemische Reinigung |  |
| Wareneingang, Auszeichnen und Sortieren | 300 |
| Bügeln und Pressen | 300 |
| Kontrolle und Ausbessern | 750 |
| Papier- und Papierwaren |  |
| Arbeiten an Holländern, Kollergängen, Holzschleiferei | 200 |
| Papierherstellung und -verarbeitung, Papier- und Wellpappemaschinen | 300 |
| Allgemeine Buchbinderarbeiten, z. B. Falten, Sortieren, Leimen, Schneiden | 500 |
| Druckereien |  |
| Zuschneiden, Vergolden, Prägen, Ätzen von Klischees, Arbeiten an Steinen | 500 |
| Papiersortierung und Handdruck | 500 |
| Typensatz, Retusche, Lithographie | 1000 |
| Farbkontrolle bei Mehrfarbendruck | 1500 |
| Büros |  |
| Ablegen, Kopieren, Verkehrszonen usw. | 300 |
| Schreiben, Textverarbeitung, Lesen, Datenverarbeitung | 500 |
| Technisches Zeichnen | 750 |
| CAD-Arbeitsplätze | 500 |
| Konferenz- und Besprechungsräume | 500 |
| Empfangstheke | 300 |
| Archive | 200 |
| Verkaufsräume |  |
| Verkaufsbereich | 300 |
| Kassenbereich | 500 |
| Packtisch | 500 |
| Restaurants, Hotels |  |
| Empfangs-/Kassentheke, Portiertheke | 300 |
| Garderoben | 500 |
| Küchen | 500 |
| Buffet | 300 |
| Selbstbedienungsrestaurants | 200 |
| Konferenzräume | 500 |
| Ausbildungsstätten |  |
| Unterrichtsräume in Grund- und weiterführenden Schulen | 300 |
| Unterrichtsräume für Abendklassen und Erwachsenenbildung | 500 |
| Hörsäle | 500 |
| Wandtafel | 500 |
| Demonstrationstisch | 500 |
| Zeichensäle | 500 |
| Räume für technisches Zeichnen | 750 |
| Übungsräume und Laboratorien | 500 |
| Lehrwerkstätten | 500 |
| Computerübungsräume | 300 |
| Sprachlaboratorien | 300 |
| Verkehrsflächen, Flure | 100 |
| Treppen | 150 |
| Gmeinschaftsräume für Schüler / Studenten und Versammlungsräume | 200 |
| Bibliotheken: Bücherregale | 200 |
| Bibliotheken: Lesebereiche | 500 |
| Sporthallen, Gymnastikräume, Schwimmbäder (allgemeine Nutzung) | 300 |
| Schulkantinen | 200 |
| Küchen | 500 |