Reste oder ausgelaufene Säure nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten, sondern zur Entsorgung sammeln in Behälter

(	Einatmen von Dämpfen kann zu Kopfschmerzen, Atembeschwerden und zur Reizung der Schleimhaut führen.

(	Einatmen von Dämpfen in hohen Konzentrationen kann zu chronischer Erkrankung der Atemwege führen.

(	Bereits das Einatmen von Dämpfen in geringen Konzentrationen kann zur Sensibilisierung bzw. Allergisierung führen (Isocyanat-Asthma).

(	Durch Spritzer in das Auge kann die Hornhaut geschädigt werden.

(	Hautkontakt kann zur Reizung und zur Allergie führen.

(	Isocyanate sind schwach wassergefährdend; dürfen nicht in die Kanalisation gelangen.

(	Asthmatiker und Allergiker nicht mit Isocyanaten arbeiten lassen.

(	Vor Arbeitsbeginn Absauganlage einschalten; Einatmen der Dämpfe vermeiden.

(	Schutzbrille Art.-Nr. ……….. tragen.

(	Hautkontakt vermeiden; Schutzhandschuhe Art.-Nr. ………….. tragen.

(	Beschmutzte oder durchtränkte Kleidung wechseln.

(	Hautschutzplan beachten.

(	Löschmittel: Im Brandfall nur mit bereitgestelltem Löschmittel löschen.
		              Bei Ausfall der Absauganlage sofort Arbeit unterbrechen und Vorgesetzten informieren.

(	Leckage: - Ausgelaufene Kleinmengen mit Bindemittel …………… aufnehmen und in gekennzeichneten 
 	            Behälter Nr. …………. geben. Dabei Schutzhandschuhe Art.-Nr. ………….. tragen.
		         - Bei größeren Leckagen sofort Mitarbeiter informieren, für Frischluftzufuhr sorgen bzw. den 
		            Arbeitsbereich verlassen; Arbeitsbereich nur mit Atemschutz mit Filtereinsatz B (Kennfarbe grau)
                  wieder betreten.

(	Augen: Sofort mit viel Wasser mindestens 10 Min. ausspülen. Arzt aufsuchen!

(	Haut: Betroffene Hautstellen mit viel Wasser spülen.

(	Einatmen: Für Frischluft sorgen. Arzt aufsuchen.

Täglich Wirksamkeit der Absauganlage prüfen; Schäden umgehend instand setzen lassen.

Anlage in regelmäßigen Abständen reinigen: …………………….

Abfallschlüssel-Nr.: ………………………

Reststoffe und Verunreinigungen sind im gekennzeichneten Behälter Nr. ………………… zu sammeln.

Abfallbehälter wegen auftretender Gasentwicklung (Kohlendioxid) nicht fest verschließen: Berstgefahr!

Produktname: ……………………………………….

Komponente A: Polyol				Komponente B: Isocyanate (MDI, HDI, TDI, IPDI)

Arbeitsplatz:/Tätigkeit: Herstellen von PUR-Schäumen in Anlagen mit Absaugeinrichtung

# Text boxes

7. Instandhaltung, Entsorgung

6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf:

5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf:

4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

3. Gefahren für Mensch und Umwelt

2. Gefahrstoffbezeichnung

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: xx

Namen der Firma hier einsetzen		   gem. GefStoffV § 14

Datum:

Unterschrift: