Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Mitgänger-Flurförderzeuge |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungen, insbesondere der Füße, durch Anfahren von Personen, Beschädigungen von Gegenständen Quetschgefahr durch umkippende Flurförderzeuge Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen, Wänden u.a. Verätzungen durch Batteriesäure bei beschädigten Batterien oder beim Nachfüllen von destilliertem Wasser (siehe Betriebsanweisung Batterieladeanlage) |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Täglich vor Arbeitsbeginn: Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel: Bremsen, Lenkung, Deichsel-Schalter, Hydraulik, Rollen/Bereifung Beim Betrieb: Möglichst nicht rückwärts gehen Zur Verfügung gestellte Sicherheitsschuhe benutzen Jede Mitnahme von Personen ist verboten Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege befahren Nicht mit hochgehobener Last fahren Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind LKW, Sattelauflieger u.a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern Gerät nicht als Selbstfahrer benutzen „Rollerfahren“ ist verboten Anbaugeräte dürfen nur von hierin unterwiesenen Personen benutzt werden Beim Verlassen des Flurförderzeugs: Flurförderzeug nicht auf Fluchtwegen und vor Notausgängen abstellen Gegen Wegrollen gesichert abstellen Schlüssel abziehen und Unbefugten nicht überlassen Flurförderzeug nicht als Hindernis in Verkehrswegen abstellen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängeln, die die Sicherheit gefährden, Gerät nicht benutzen und Verantwortlichen informieren |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen oder Fachfirmen |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Mitgänger-Flurförderzeuge

Musterbetrieb