|  | Firma: Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Betriebsanweisung Müllpresse | Datum: Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  | Umgang mit Müllpressen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  | Hineinstürzen von Personen in die Presse Quetschen und Scheren im Pressbereich Verletzungsgefahr beim Positionieren von Absetzbehältern |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  | Benutzung: Benutzung nur durch unterwiesenes Personal. Die Press und die elektrischen Zuleitungen müssen vor jeder Benutzung auf erkennbare Schäden übergeprüft werden. Die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten (ggf. Teile davon in diese Betriebsanweisung einfließen lassen) Das Betreten bzw. Einsteigen in die Presse ist verboten. Der Raum um die Presse ist freizuhalten, Stolperstellen sind zu beseitigen. Schutz- und Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht unwirksam gemacht werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Presse gegen unbefugte Benutzung zu sichern. (Hier eintragen wie Sie dies in Ihrem Betrieb gewährleisten.) Pressenpositionierung: Aufstellung der Presse nur auf ebenen Untergrund. Für Behälter mit Rangierrollen ist die maximale Neigung des Bodens 5°. Nur geeignete Pressen für Rampen einsetzen. Absetzbehälter erst dann absetzen, wenn der rückwärtige Raum frei von Personen ist. Vor Inbetriebnahme der Presse müssen eventuell erforderliche Absturzsicherungen (z. B. Steckgeländer an Rampen) in Schutzstellung gebracht werden. |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen | Notruf: |  |  |
|  |  | Beseitigung von verkantetem Material nur im ausgeschalteten Zustand und unter Verwendung von Hilfsmitteln (z. B. einer Stange) durchführen. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln ist die Presse stillzusetzen und gegen weitere Benutzung zu sichern. Vorgesetzten bzw. Verantwortlichen (ggf. Namen eintragen) informieren. Störungsbeseitigung nur durch beauftragte Personen. |  |
|  | 5. Erste Hilfe | Notruf: |  |  |
|  |  | Ruhe bewahren Ersthelfer informieren Unfall melden |  |
|  | 6. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  | Instandhaltung entsprechend den Vorgaben des Herstellers Wartungsintervalle nach Herstellerangaben einhalten Regelmäßige Prüfung durch befähigte Person |  |