Prüfliste für kraftbetätigte Schiebetore und Falttore

0	Daten der Anlage

Bezeichnung:       	Typ:

Fabrik-Nr.:       	Baujahr:       	Inbetriebnahme:

Hersteller o. Lieferer:

i.O. = in Ordnung	Inst. = Instandsetzung notwendig	n.a. = nicht anwendbar

|  |  |  | i.O. | Inst. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flügel, Führungen |  |  |  |  |
| 1.1 | Flügel, Flügelfüllung | (Zustand/Befestigung/Verschleiß) |  |  |  |
| 1.2 | Dichtungen | (Zustand/Verschleiß) |  |  |  |
| 1.3 | Laufrollen, Rollapparate, Scharniere | (Befestigung/Verschleiß/Schmierung) |  |  |  |
| 1.4 | Aufhängung des Flügels | (Sicherung gegen Ausheben/Entgleisen) |  |  |  |
| 1.5 | Schlupftür | (Verriegelung mit dem Antrieb) |  |  |  |
| 1.6 | Torflügelverriegelung | (Funktion) |  |  |  |
| 2 | Antrieb |  |  |  |  |
| 2.1 | Antriebsaggregat und Konsole | (Befestigung) |  |  |  |
| 2.2 | Getriebegehäuse | (Dichtigkeit) |  |  |  |
| 2.3 | Schmiermittelstand | (Menge) |  |  |  |
| 2.4 | Bremswirkung | (Funktion) |  |  |  |
| 2.5 | Elektrische Leitungen und Anschlüsse | (Zustand) |  |  |  |
| 2.6 | Antriebskette, sonstige Übertragungsmittel | (Schmierung/Verschleiß) |  |  |  |
| 2.7 | Kettenradschutz | (Zustand) |  |  |  |
| 2.8 | Einrichtungen zur Handbetätigung | (Funktion) |  |  |  |
| 2.9 | Überlastsicherung, z.B. Rutschkupplung, Überdruckventil | (Funktion) |  |  |  |
| 2.10 | Nachlaufweg | (Messung) |  |  |  |
| 3 | Steuerung |  |  |  |  |
| 3.1 | Steuerorgane (Drucktaster, Totmannsteuerung) | (Funktion) |  |  |  |
| 3.2 | Einrichtungen für Fernsteuerung einschließlich Notabschalteinrichtungen | (Funktion) |  |  |  |
| 3.3 | Endschalter, Notendschalter | (Funktion) |  |  |  |
| 3.4 | Hauptschalter | (Funktion) |  |  |  |
| 3.5 | Motorschutzschalter | (Funktion) |  |  |  |
| 4 | Einrichtungen zur Sicherung von Quetsch- und Scherstellen |  |  |  |
| 4.1 | Schaltleiste/Schaltmatte | (Funktion) |  |  |  |
| 4.2 | Kraftbegrenzung | (Funktion) |  |  |  |
| 4.3 | Totmannsteuerung | (Funktion) |  |  |  |
| 4.4 | Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung | (Funktion) |  |  |  |
| 4.5 | Sicherheitsabstände zwischen Flügeln und festen Teilen der Umgebung | (Funktion, Messung) |  |  |  |
| 4.6 | Verdeckung | (Zustand) |  |  |  |
| 5 | Kennzeichnung |  |  |  |  |
|  | Hersteller oder Lieferant, Tortyp, Baujahr, Fabrik-Nr. CE-Kennzeichnung ( ab 1. Januar 1997) | (Vollständigkeit/Lesbarkeit) |  |  |  |

6	Prüfungsbefund und erforderliche Maßnahmen ( ggf. Beiblatt ):

Datum:       	Unterschrift:       	Firma:

Termin der nächsten Prüfung:

7	Mängel beseitigt:

Datum:       	Unterschrift:       	Firma: