Sicherheit von Flucht- und Rettungswegen und Notausgängen (Checkliste)

| Nr. | Frage | Antwort | Maßnahme | zu erledigen bis (Datum/Name) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sind die Flucht- und Rettungswege nicht länger als in ASR A2.3 (Nr. 5) festgelegt? |  |  |  |
| 2 | Besitzen sie die erforderliche Mindestbreite nach ASR A2.3 (Nr. 5)? |  |  |  |
| 3 | Ist, falls erforderlich, ein 2. Fluchtweg vorhanden? |  |  |  |
| 4 | Haben alle Treppen im Verlauf von ersten Fluchtwegen nur gerade Läufe und Treppen im Verlauf von zweiten Fluchtwegen möglichst gerade Läufe? |  |  |  |
| 5 | Sind die Fluchtwege frei von Ausgleichsstufen? |  |  |  |
| 6 | Schlagen Türen von Notausgängen nach außen auf? |  |  |  |
| 7 | Sind die Fluchtwege frei von manuell betätigten Karussell- und Schiebetüren? |  |  |  |
| 8 | Lassen sich alle Türen in Fluchtwegen und im Verlauf von Notausgängen leicht und ohne Hilfsmittel öffnen? |  |  |  |
| 9 | Sind die Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge nach ASR A1.3 bzw. BGV A 8 gekennzeichnet? |  |  |  |
| 10 | Ist – falls erforderlich – eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden? |  |  |  |
| 11 | Sind Notausgänge auch von außen gekennzeichnet und gegen Zustellen gesichert? |  |  |  |
| 12 | Ist sichergestellt und wird kontrolliert, dass in Fluchtwegen keine Gegenstände abgestellt werden? |  |  |  |
| 13 | Falls in Ihrem Betrieb Behinderte beschäftigt sind: Sind die Fluchtwege aus den Bereichen, in denen sie arbeiten, sowie optische und akustische Kennzeichnungen und Signale „barrierefrei“? |  |  |  |
| 14 | Sind die Flucht- und Rettungswege, Sicherheitskennzeichnungen und Alarmsignale allen Beschäftigten bekannt (durch Erstunter-weisungen sowie jährliche Wiederholungsunterweisungen und Fluchtwegbegehungen)? |  |  |  |
| 15 | Werden alle Sicherheitseinrichtungen Sicherheitsbeleuchtungen, Kennzeichnungen aus lang nachleuchtenden Materialien, elektrische Verriegelungen von Notausgängen usw.) in regelmäßigen Abständen sachgerecht gewartet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft („regelmäßig“ heißt: mindestens einmal jährlich oder nach Maßgabe von anzuwendenden Spezialvorschriften)? |  |  |  |
| 16 | Existiert (falls vorgeschrieben) ein Flucht- und Rettungsplan? |  |  |  |
| 17 | Ist der Plan in ausreichender Häufigkeit an geeigneten Stellen ausgehängt? |  |  |  |
| 18 | Ist sichergestellt, dass der Plan auch bei einem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung wahrgenommen werden kann? |  |  |  |
| 19 | Wird regelmäßig durch Räumungsübungen geprüft, ob jeder den Plan kennt, verstanden hat und ob dieser Plan (noch) die sichere Rettung in einem Notfall ermöglicht? |  |  |  |
| 20 | Werden die Räumungsübungen ggf. mit den zuständigen Behörden abgestimmt? |  |  |  |