Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Verwenden von Arbeitsbühnen für Gabelstapler. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Abstürzen von Personen und Arbeitsbühnen Quetsch- und Scherstellen am Hubgerüst und an Betriebseinrichtungen Herabfallen von Gegenständen und Anfahren von Betriebseinrichtungen Anfahren oder Umkippen des Gabelstaplers Gefährdungen durch elektrischen Strom durch Annäherung an Freileitungen |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanleitungen der Hersteller von Gabelstapler und Arbeitsbühne beachten Nur für den Einsatz mit Arbeitsbühnen freigegebene, ausreichend standsichere Gabelstapler mit einer Mindesttragfähigkeit von hier Tragfähigkeit eintragen benutzen Vor Benutzung Stapler und Arbeitsbühne auf Mängelfreiheit (z. B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) kontrollieren Nur sichere Arbeitsbühnen benutzen mit: festem, mindestens 1 m hohem Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste, mindestens 1,80 m hohem Schutz vor dem Hubgerüst (Quetsch-, Scher- und Einzugstellen), formschlüssiger Sicherung gegen Abrutschen und Abkippen Vor dem Anheben der Bühne Fahrbetrieb abschalten und Feststellbremse anlegen Verständigungsmöglichkeit zwischen Fahrer und Person auf der Bühne gewährleisten, hier genaue Maßnahmen Bewegung der Bühne nur auf Anweisung der Person auf der Arbeitsbühne, bei mehreren Personen einen Verantwortlichen bestimmen Bühne nur auf- und abwärts fahren, wenn Umwehrung der Arbeitsbühne geschlossen ist Bei angehobener Arbeitsbühne darf der Fahrer: seinen Platz auf dem Gabelstapler nicht verlassen; die Feststellbremse muss wirksam sein, den Gabelstapler nicht verfahren; Feinpositionierung (einige Zentimeter vorwärts bzw. rückwärts) an der Einsatzstelle ist zulässig. Arbeitsbühne nicht höher als hier Höhe eintragen (bis Standfläche Bühne) über Flur anheben Bei angehobener Arbeitsbühne Hubmast senkrecht stellen. Nicht nach vorne oder hinten neigen Während der Hub-, Senk- und Fahrbewegungen nicht über das Geländer beugen oder über dieses hinausgreifen Der Standplatz auf der Arbeitsbühne darf nicht mit Hilfsmitteln erhöht werden (Leiter, Stuhl) Paletten, Gitterboxen u.ä. dürfen nicht als Arbeitsbühne benutzt werden. Abstand zu Freileitungen bei unbekannter Spannung mind. 5 m |
| 4. Verhalten bei Mängeln und Störungen |
|  | Bei Störungen gefahrloses Verlassen der Bühne ermöglichen Gabelstapler abstellen, sichern und Vorgesetzten informieren Bei Mängeln an Sicherheitseinrichtungen Arbeitsbühne nicht benutzen Mängel dem Vorgesetzten melden |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Arbeitsbühnen für
Gabelstapler

Musterbetrieb