| Arbeitsbereich | BETRIEBSANWEISUNG Gem. § 12 BioStoffV | Unterschrift des Verantwortlichen: Datum: |
| --- | --- | --- |
| Gefahrenbezeichnung |
| Infektionsgefahren bei der Instrumentenaufbereitung |
| Gefahren für den Menschen |
|  | Bei der Instrumentenaufbereitung sind die Instrumente noch mit Blut, Körperflüssigkeiten oder –gewebe kontaminiert. Das Verletzungsrisiko und damit auch das Infektionsrisiko ist bei der manuellen Reinigung relativ hoch. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Die genannten Kriterien sind vom Ersteller der Betriebsanweisung zu klären und zu konkretisieren: Technisch/Organisatorische Schutzmaßnahmen: Die Desinfektion und Reinigung soll vorzugsweise im geschlossenen System erfolgen. Manuelle Reinigungsarbeiten verschmutzter Instrumente sind zu minimieren. Notwendige manuelle Reinigungs- und Aufbereitungsarbeiten müssen im separaten Aufbereitungsraum (unreine Seite) durchgeführt werden. Die Arbeiten dürfen nur von unterwiesenen und zuverlässigen Mitarbeitern ausgeführt werden. Bei der manuellen Grobreinigung ist die Bildung von Aerosolen zu vermeiden; keine Reinigung unter scharfem Wasserstrahl. Eine evtl. notwendige manuelle Reinigung von scharfen, spitzen und schneidenden Instrumenten hat sehr sorgfältig zu erfolgen, um Verletzungen zu vermeiden. Dabei sind bereits im Vorfeld, z.B. im OP oder Eingriffs-/Funktionsraum, folgende Maßnahmen erforderlich: alle Teile, die nicht aufbereitet werden (Einmalinstrumente, Tupfer, Kompressen, Tücher) oder spitze, scharfe Instrumente möglichst mit Hilfsmitteln aus den Sieben entfernen, alle manuell aufzubereitenden Maschinen sind gesondert zu behandeln. Aufsätze, wie Bohrer, Fräser, sind zu entfernen. MIC-Instrumente, welche demontiert werden müssen, sind möglichst bereits bei der Demontage auf den MIC-Reinigungswagen aufzustecken. Verheddern der Schläuche und Kabel ist zu verhindern, z. B. durch separates Abwerfen. Persönliche Schutzmaßnahmen: Während der manuellen Reinigung langärmlige Schutzhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz; Schutzbrille; ggf. wasserdichte Schürze tragen. Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: Essen, Trinken, Rauchen und Schminken nur in den Pausenräumen. Das Tragen von Schmuck etc. muss unterbleiben. Nach dem Verlassen der unreinen Seite ist die Schutzkleidung abzulegen, und die Hände sind zu desinfizieren. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und angebotene Schutzimpfungen wahrnehmen. |
| Verhalten im Gefahrfall und Erste Hilfe | Notruf 112 |
| Ersthelfer XY, Tel D-Arzt XY; Tel Betriebsarzt: XY, Tel | Nach Kontamination ist Vorstellung beim Betriebs- oder D-Arzt notwendig inklusive Erstellung Unfallbericht, Blutabnahme sowie evtl. spezielle Infektionsprophylaxe (PEP). Verschütten/Glasbruch: Kontaminierten Bereich desinfizieren (Desinfektionsmittel, Konzentration, Einwirkzeit); anschließend mit Papiertüchern aufwischen. Bei größeren Mengen ist der Gefahrenbereich abzugrenzen. Hautkontamination: Benetzte Kleidung sofort ausziehen. Entfernen des infektiösen Materials mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch (Desinfektionsmittel, Einwirkzeit). Stich- oder Schnittverletzungen: Blutfluss fördern; Wunde ausbluten lassen. Desinfektion (Desinfektionsmittel, Einwirkzeit). Kontamination des Auges: Nicht reiben! Spülen des Auges mit Wasser (10 min.); zusätzlich siehe Nasen- und Mundkontamination; Sofort Augenarzt aufsuchen. Infektiöses Material ist in den Mund gelangt: Nicht schlucken! Sofort ausspucken. Mund mit viel Wasser ausspülen und gurgeln. Infektiöses Material ist in die Nase gelangt: Mehrmals kräftig ausschnauben. Anschließend Maßnahmen wie bei der Mundkontamination. Erste Hilfe Material regelmäßig auf Vollständigkeit u. Zustand überprüfen Dokumentation: Alle (auch kleinere) Unfälle dem Vorgesetzten melden u. dokumentieren. |
| Wichtige Namen und Telefonnummern |
| ( | Sicherheitsbeauftragte(r): XY Hygienebeauftragte(r): XY Arbeitssicherheit: XY Leitung: XY | Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: |