| Checkliste „Sichere Türen und Tore“ | Antwort | Maßnahme | Zu erledigen bis (Datum/ Name) |
| --- | --- | --- | --- |
| Schutz gegen Einklemmen |
|  | Sind gefährliche Klemm- und Scherstellen, z. B. zwischen Torflügeln und festen Bauteilen, ausreichend gesichert (z. B. durch Kraftbegrenzung des Torantriebs oder ausreichend große Sicherheitsabstände zu umgebenden Wänden)? |  |  |  |
|  | Sind bei kraftbetriebenen Türen und Tore die Antriebe gesichert, z. B. durch Einhausung oder bei Kettentrieben durch Sicherung der Auflaufstellen? |  |  |  |
|  | Kann bei Toren mit Schlupftür der Torflügel nur bewegt werden, wenn die Schlupftür geschlossen ist (Verriegelung)? |  |  |  |
|  | Besitzen kraftbetätigte Türen und Tore einen Hauptschalter, mit dem der Antrieb allpolig abgeschaltet werden kann? |  |  |  |
|  | Kann der Hauptschalter gegen irrtümliches oder unbefugtes Einschalten gesichert werden (z. B. durch ein Vorhängeschloss)? |  |  |  |
| Sicherung gegen Abstürzen und Umstürzen |
|  | Sind Schiebetüren und -tore gegen „Entgleisen“ (Herausfallen) und Ausheben gesichert? |  |  |  |
|  | Sind Schiebetüren und -tore, die nach oben zu öffnen sind, gegen Herabfallen gesichert ( z. B. durch eine Fangvorrichtung)? |  |  |  |
|  | Sind Gegengewichte geführt und ist ihr Gefahrenbereich mit robusten Verdeckungen gesichert? |  |  |  |
| Verkehrswege |
|  | Sind zur Vermeidung von Gefahren durch innerbetrieblichen Verkehr im Bereich von Türen und Toren (z. B. Aufschlagen von Türen gegen Personen, Personendurchgang direkt in eine Fahrbahn usw.) geeignete Maßnahmen getroffen worden? |  |  |  |
|  | Sind Pendeltüren durchsichtig oder mit einem ausreichend großen Sichtfenster versehen? |  |  |  |
|  | Sind nicht bruchsichere Türen aus durchsichtigem Material z. B. durch in Augenhöhe angebrachte Aufkleber deutlich erkennbar? |  |  |  |
|  | Bestehe lichtdurchlässige Flächen von Türen in Verkehrswegen, in denen regelmäßig Material von Hand oder mit Beförderungsmitteln transportiert wird, aus Sicherheitsglas nach DIN 18361 oder einem Kunststoff mit vergleichbaren Sicherheitseigenschaften? |  |  |  |
| Prüfung und Instandhaltung |
|  | Ist sichergestellt, dass kraftbetätigte Türen und Tore nach Bedarf (aber mindestens einmal jährlich) von einem Sachkundigen geprüft werden? |  |  |  |
|  | Werden diese Prüfungen durch Prüfbescheinigungen u. Ä. dokumentiert? |  |  |  |
|  | Werden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur durch ausreichend qualifizierte Personen durchgeführt? |  |  |  |
| Türen in Fluchtwegen |
|  | Lassen sich Türen in Fluchtwegen jederzeit rasch und ohne Hilfsmittel (wie z. B. Schlüssel) in Fluchtrichtung öffnen? |  |  |  |
| Sonstiges |
|  | Können kraftbetätigte Türen und Toren von beiden Seiten und ohne besonderen Kraftaufwand auch von Hand geöffnet werden? |  |  |  |
|  | Sind Hand- und Kraftantrieb gegeneinander verriegelt? |  |  |  |
|  | Sind für alle kraftbetätigten Türen und Toren Betriebs- und Instandhaltunganleitungen der Hersteller vorhanden? |  |  |  |
|  | Ist sichergestellt, dass sich kraftbetätigte Türen und Tore, die einen Brandabschluss bilden, bei Ausfall der Energieversorgung selbsttätig schließen? |  |  |  |